## Slide 1
山西移动数据中心介绍
山西移动数据中心介绍

## Slide 2
数据中心基本整体布局
1、中国移动（山西太原）数据中心
2、武洛街数据中心
山西省内最大的“电信级数据中心”，总建筑面积约7.53万平方米，装机能力超10000机架，规划3栋数据机房楼、1栋动力配套楼、1栋变电站、1栋综合配套楼。采用全水冷空调系统、10KV高压水冷机组及柴油发电机组等新型技术，设计PUE到达1.3，已获得 ISO27001、ISO20000双认证。
中国移动首批钻石五星级机房之一，位于山西省太原市经济技术开发区，距机场、火车站10公里范围内，机架规模1000架，出口带宽2T,，已获得 ISO27001、ISO20000双认证。

## Slide 3
中国移动（山西太原）数据中心

## Slide 4
总占地面积59.8亩
规划建筑面积约7.53万平方米
符合国家A、T3+
ISO27001、ISO20000双认证
园区位于太原经济技术开发区，共分两期。一期2017年7月投产，包括2栋数据机房楼、1栋动力配套楼,装机能力7000架，出口带宽8T
提供电子政务、互联网、视频、游戏和中小企业等不同的功能区域
中国移动（山西太原）数据中心基本概况
山西省内最大的电信级数据中心
规划机柜数超10000架，出口带宽10T
多功能综合数据中心

## Slide 5
具备九大关键指标，确保数据中心能力行业领先
设计标准
符合《电子信息系统机房设计规范（GB50174-2017)》A级、国际T3+）
采用冷水机组+板换+冷却塔组成的冷冻水系统
制冷
220KV变电站+110KV变电站，双路市电
电力
抗震烈度8度；
A级防雷等级
抗震抗雷
层高
4.75米
超10000
机柜数
至骨干时延小于5ms
网络
设计PUE1.3
PUE
10KN/16KN
承重

## Slide 6
双路市电引入
双路10KV独立高压供电，分别引自两个变电站。
高低压设备全部使用国际一线品牌产品。
2N结构UPS系统
满载情况下，15-30分钟电池后备时间。
2N/3N结构冗余配置。
电池实时在线监测。
N+1柴油发电机组
配备高压柴油发电机
地下3*50吨油库提供大于8小时燃料储备+2小时供油协议
1
2
3
电源：三重电源保障机制 . 保障客户设备不间断运行

## Slide 7
制冷：高效可靠的制冷系统 . 保证设备环境恒温恒湿
高效大型冷冻水制冷系统
水冷机组N+1配置，管路均采用双管路设计
采用列间空调、热管背板技术保证IT设备的最佳制冷效果。
配备蓄冷罐提供15分钟后备冷源，蓄水池提供8小时后备用水
规划建设一座16000立方米蓄冷罐用于削峰填谷，降低运行成本

## Slide 8
网络：优质高效的网络出口 .网络可用率达99.999%
全冗余网络架构，保障网络连续性
规划10T出口带宽，双跨集团骨干与省网骨干
中国移动核心节点，直达北京、广州、西安、成都、武汉等一线城市
提供网络单边加速、负载均衡等网络优化服务

## Slide 9
后勤：完善的安保 消防 综合配套服务
提供全面的综合安全保障服务，配备专业运维服务团队、安全保障团队、核心区域进行不间断无死角高清视频监控，采用分级门禁监控系统，为客户提供7X24小时连续安全保障服务
园区配备火灾自动智能报警消防联动控制系统，包括消防电源监控系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统等
园区规划一栋综合服务支撑楼，满足集中监控、故障处理、会议服务、客户接待等办公服务需求

## Slide 10
武洛街数据中心

## Slide 11
武洛街数据中心基本概况
建筑面积8000 平方米
装机能力1000架
互联网出口带宽2T
钻石五星级机房
获ISO27001、ISO20000双认证
中国移动首批钻石五星级机房”

## Slide 12
机房级安防措施
多级权限门禁系统
无死角视频监控系统
专属监控摄像机、门禁系统
消防措施
高灵敏度的极早期烟感探测系统
高效的七氟丙烷管网灭火系统
全区域备用灭火设备
后勤：多层级安防体系，保障客户设备安全

## Slide 13
产品&服务体系

## Slide 14
带宽租赁：100M，1G，10G···互联网独享带宽，支持峰值流速95计费方式
IP服务：提供Internet公网IP地址
互联网接入产品
机位出租/整机柜出租
标准主机租赁/定制主机租赁
主机托管
提供定制化机房服务，满足用户个性化需求
定制化机房
IDC提供“主机托管类”和“互联网接入类”、“定制化机房”3大类共17项IDC产品能力。
。
产品体系+产品功能
主机托管
互联网
接入类产品
定制化机房

## Slide 15
IDC服务级别承诺（简称：基础SLA） | 
服务类型 | 服务简述
机房服务 | 数据中心等级标准等机房基础设施环境承诺
动力环境服务 | 机房电力可用率等2项电力保障承诺
网络服务 | 用户网络连通等4项网络感知服务标准
故障服务 | 用户故障投诉时限等3项服务标准
安保服务 | 数据中心安全保障人员及系统管理服务标准
空调系统服务 | 机房温湿度日常管理服务标准
消防系统服务 | 机房消防安全配套实施服务标准
综合服务 | 提供物业等园区综合配套服务
增值服务 | 22项增值服务中，5项服务向客户免费提供一定次数或者时间的增值服务
服务：优质的服务标准，为客户提供差异化服务
服务理念
不断自我革新
不断自我挑战
助力云计算产业发展
Service Idea
服务项目
7x24小时服务热线
60项服务内容
消防安保等九大类
Service Items
服务承诺
金、银、铜牌三类服务
最可靠的技术支撑
最快捷的故障响应
Service Commitment

## Slide 16
“综合型”数据中心服务经验
部分省内合作单位
部分国内合作企业
租用机柜数超过XXX个
租用带宽数超过XTB
全国性客户入驻超过XXX家，百度、腾讯、阿里、新浪等知名互联网全量入驻
全省政企客户入驻超过XX家，山西省人民政府、山西省人力资源与社会保障厅山西省公安厅、银行等客户入驻
各级政府与企业的认可，是山西移动砥砺前行、永不停歇的服务动力！

## Slide 17
感谢
THANK YOU